## Slide 1: Performanse RS
Mere performansi:
  Procesorsko vreme
  MIPS
  FLOPS
  Ubrzanje
  Benčmark programi
Notes: Osnovni pokretač u razvoju računara je želja za postizanjem boljih performansi računarskih sistema.
I hardver i softver utiču na performanse sistema. Važno nam je da znamo kako se mere performanse i da donesemo odluke kod projektovanja.
Koji faktori utiču na performanse sistema (da li nam je potreban novi računar ili novi OS?)
Kako ISA utiče na performanse sistema.
Sada ćemo se upoznati sa osnovnim performansnim merama koje se koriste za ocenu računara

## Slide 2: Koji od sledećih aviona ima najbolje performanse
Koliko je brži Concorde u odnosu na Boing 747?
Koliko je veći Boing 747 nego Douglas DC-8?
Notes: Sa potrebom za procenom performansi se srećemeo u različitim oblastima.

## Slide 3: Performanse računara: vreme, vreme, vreme
Vreme odziva (latencija)
  koliko vremena je potrebno da se izvrši moj program?
  koliko dugo treba da čekam da dobijem odgovor na upit iz baze podataka
Propusnost (throughput)
  koliko posla u određenom vremenu može sistem da obavi?
    obim obavljenog posla u jedinici vremena
  ako se izvršava više programa (serveri) koliko je srednje vreme izvršenja programa
Ako zamenimo procesor bržim, na šta ćemo uticati?
Ako dodamo još jedan računar u laboratoriju za lab. vežbe, na šta ćemo uticati?
Notes: I kada su u pitanju računari javlja se potreba za ocenom performansi.

## Slide 4: Mere za ocenu performansi – vreme odziva
Vreme odziva (proteklo vreme)
  vreme koje protekne od trenutka izdavanja zahteva do trenutka kada je zadatak izvršen (meri se u sec).
  smatra se da je bolji onaj računar koji isti iznos posla obavi za kraće vreme
  Vreme doziva obuhvata
    korisničko procesorsko vreme
    vreme pristupa memoriji
    vreme pristupa diskovima
    vreme potrebno za obavljanje U/I aktivnosti
    dodatno vreme zbog poziva OS
Performanse sistema koji izvršava odredjeni program su obrnuto proporcionalne vremenu izvršenja
  Performanse=1/Vreme_izvršenja

## Slide 5: Merenje vremena u višekorisničkom režimu
Računar često deli više korisnika, tj. izvršava više programa (recimo serveri)
  U takvim slučajevima je mnogo bitnije da se poveća propusnost sistema (obavljeni obim posla u jedinici vremena), nego da se minimizira izvršenje jednog programa
    za procenu ovih performansi koristi se aritmetička i težinska aritmetička sredina vremena izvršenja
gde je Ti vreme izvršenja i-tog programa, a n broj programa koji se izvršava
gde je wi težina, tj. broj izvršavanja i-tog programa , a m broj različitih programa
Notes: očigledno da ako se svaki program izvršava samo jednom Ttežinsko se svodi na Tsrednje

## Slide 6: Primer
Programi P1 i P2 izvršavaju se na tri računara A,B i C. Vremena izvršenja programa prikazana su u tabeli.
Odrediti
ukupno vreme izvršenja ovih programa na računarima A, B i C
aritmetičku sredinu vremena izvršenja
težinsku sredinu vremena izvršenja ako se program P1 izvršava 20 puta, P2 jednom
težinsku sredinu vremena izvršenja ako se program P1 izvrašva 20 puta a P2 10 puta
 |  | Računar A | Računar B | Računar C
1 | Program P1 (sec) | 5 | 10 | 20
2 | Program P2 (sec) | 200 | 100 | 20
3 | Ukupno vreme | 205 | 110 | 40
4 | Aritmetička sredina (Tsrednje) | 102.5 | 55 | 20
5 | Težinska aritm. sredina (20,1) | 14.29 | 14.29 | 20
6 | Težinska aritm. sredina (20,10) | 70 | 40 | 20

## Slide 7: Procesorske performanse
Procesori današnjih računara se pobudjuju frekvencijom fiksne učestalosti
  fclk=1/Tclk ,Tclk dužina trajanja taktnog intervala
Procesorsko vreme
  TCPU =NCPU * Tclk =NCPU / fclk
očigledno je da se performanse mogu poboljšati
  smanjenjem broja klok ciklusa
  povećanjem fekvencije
  Projektanti hardvera često moraju da prave kompromis između ova dva
broj CPU-ovih taktnih impulsa

## Slide 8: Performanse CPU
Od čega zavisi NCPU ?
  od dužine programa, tj. broja mašinskih instrukcija koje treba izvršiti
    Jedna mašinska instrukcija se može izvršavati za 1 ili više clk ciklusa
  Od skupa instrukcija date arhitekture (ISA)
Poželjno je poznavati srednji broj taktova po instrukciji – CPI
[sec/program]
Notes: Da li možemo da kažemo da je broj ciklusa jednak broju instrukcija? Ne, jer različite instrukcije mogu zahtevati različit broj clk ciklusa.
Množenje traje duže od sabiranja
FP operacije se duže izvršavaju od integer operacija
Pristup memoriji traje duže nego pristup procesorskim registrima.
Zato je poželjno poznavati srednji broj taktova po instrukciji, CPI.

## Slide 9: Procesorske performanse
Kako odrediti srednji broj taktova po instrukciji za dati set instrukcija?
  Praćenjem velikih programa u toku dužeg vremena
    Ako učestalost (verovatnoća) pojavljivanja instrukcije tipa Ii iznosi pi, i ako njeno izvršenje zahteva ti procesorskih taktnih impulsa

## Slide 10
Primer
Program se izvršava na odredjenoj mašini sa sledećim karakteristikama:
  Ukupan broj instrukcija u programu: 10,000,000
  Srednji broj taktova po instrukciji, CPI : 2.5 clk/instrukciji.
  Radna frekvencija CPU : 200 MHz.
Koliko je vreme izvršenje ovog programa?
Tcpu = Broj instrukcija x CPI x Tclk
= 10,000,000 x 2.5 x 1 / fclk
= 10,000,000 x 2.5 x 5x10-9
= 0.125 sec
[sec/program]

## Slide 11
Broj instrukcija NI
Tclk
CPI
Zavisi od:
Organizacije CPU Tehnologije
Zavisi od:
Programa
Kompajlera
seta instrukcija
Organizacije CPU
Zavisi od:
Programa
Kompajlera
seta instrukcija

## Slide 12
Faktori koji utiču na performanse CPU
CPU time = Seconds = Instructions x Cycles x Seconds
Program Program Instruction Cycle
CPI
Clock Cycle C
Broj instrukcija
Program
Compiler
Organization
Technology
Instruction Set
Architecture (ISA)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Slide 13: Primer
Program se na računaru A, koji radi na 4GHz, izvršava za 10sec.
  Projektant pokušava da projektuje računar B koji će isti program izvršavati za 6 sec.
  Da bi se to postiglo potrebno je povećati frekvenciju, ali povećanje frekvencije utiče na ostale delove CPU, uzrokujući da računar B zahteva 1.2 puta klok ciklusa u odnosu na računar A.
  Kolika treba da bude frekvencija računara B?
Odgovor

## Slide 14: Alternativne mere CPU performansi
MIPS – Milion instrukcija po sekundi
Veći broj MIPS-ova znači brža mašina (uglavnom)

## Slide 15: MIPS - problemi
MIPS zavisi od skupa instrukcija date arhitekture
  teško je porediti arhitekture sa različitim setom instrukcija
MIPS se menja u zavisnosti od programa koji se izvršava, čak i na istoj mašini
Veći broj MIPS-ova u nekim slučajevima ne mora značiti bolje performanse
MIPS može dati lošije rezultate za mašinu koja brže radi

## Slide 16
Primer:
Projektant kompajlera pokušava da utvrdi koja varijanta će dati bolje performanse na ciljanoj arhitekturi. U skupu instrukcija postoje tri klase instrukcija
Za dati program dava komajlera generišu sledeći broj instrukcija:
Mašina radi na učestalosti od 100 MHz. Koji kompajler će dati bolje performanse?
Klase instrukcija CPI
A 1
B 2
C 3
Broj instrukcija (u milionima)
za svaku klasu instrukcija
Kod iz: A B C
Comp 1 5 1 1
Comp 2 10 1 1

## Slide 17
Primer (nastavak)
MIPS = fclk / (CPI x 106) = 100 MHz / (CPI x 106)
CPI = NCPU / Broj_instrukcjija
Tcpu = Broj_instrukcija x CPI / fclk (Tcpu=Ncpu/fclk)
Za kompajler 1:
  CPI1 = (5 x 1 + 1 x 2 + 1 x 3) / (5 + 1 + 1) = 10 / 7 = 1.43
  MIPS1 = (100 *106)/ (1.428 x 106) = 70.0
  Tcpu1 = (5*1 + 1*2 + 1*3) / (100 x 106) = 0.10 msec
Za kompajler 2:
  CPI2 = (10 x 1 + 1 x 2 + 1 x 3) / (10 + 1 + 1) = 15 / 12 = 1.25
  MIPS2 = (100 *106)/ (1.25 x 106) = 80.0
  Tcpu2 = (10*1 + 1*2 + 1*3) / (100 x 106) = 0.15 msec
Jedina pouzdana mera je vreme!

## Slide 18: Rešenje
Da bi se otklonile anomalije koristi se relativni MIPS
  Relativni MIPS =Tref/Toč *MIPSref
    Tref - vreme izvršenja programa na referentnoj mašini
    Toč - vreme izvršenja programa na mašini čije se performanse procenjuju
    MIPSref - broj MIPSova referentne mašine (VAX 11/780 1 MIPS mašina)
  koristiti iste kompajlere

## Slide 19: MFLOPS - Million FLOating-Point Operations Per Second
MFLOPS=
MFLOPS je mera zavisna i od mašine i od programa
  Kao mera namenjen je samo za procenu performasi kod izvršenja operacija u pokretnom zarezu i ne sme se primenjivati van tog konteksta
    Npr. kod TEX programa broj MFLOPS teži 0, bez obzira koliko je brza mašina (TEX programi ne koriste operacije u pokretnom zarezu)
broj FP operacija u programu
Tcpu x 106

## Slide 20: Ubrzanje sistema
Kod arhitektura kod kojih je uveden bilo koji vid poboljšanja, može se dati ocena o dobijenom poboljšanju sa stanovišta performansi korišćenjem mere UBRZANJE
  S=
Vreme izvršenja programa na arhitetkuri bez poboljšanja
Vreme izvršenja programa na arh. sa izvedenim poboljšanjem
Ako se poboljšanje može izvršiti samo na delu sistema, procena ukupnog poboljšana sa stanovišta ubrzanja se može dobiti kao

## Slide 21: Primer
Dve grupe inženjera dobile su zadatak da poboljšaju performanse nekog sistema iz proizvodnog programa preduzeća. Po isteku dobijenog vremena, prva grupa je najavila poboljšanje, koje aktivnosti sistema sa učešćem od 5% u ukupnim aktivnostima sistema ubrzava 20 puta. Druga grupa je najavila svoje rešenje, koje aktivnosti sistema sa učešćem od 50% u ukupnim aktivnostima sistema ubrzava 2 puta. Čije rešenje daje veće poboljšanje performansi sistema?
Rešenje II grupe obezbeđuje mnogo veće poboljšanje performansi .

## Slide 22: Primer 2
Novi web-server ima CPU koji je 10 puta brzi od CPUa prethodnog web-servera. Preformanse U/I podsistema nisu poboljšane. Web-server provodi 40% vremena u izračunavanju a 60% u U/I aktivnostima. Koliko je brži novi web-server od prethodnog?

## Slide 23: Kako meriti performanse sistema?
Mnogi performanse računarskog sistema (pogrešno) vezuju za brzinu CPU
  Mere za ocenu performansi CPU uključuju taknu frekvenciju i MIPS
    Reći da je sistem A brži od sistema B zato što sistem A radi frekvenciji 1.4 GHz a sistem B na 900 MHz, može biti korektno samo ako su skupovi instrukcija oba procesora identični.
  Sa različitim skupovima instrukcija, moguće je da oba sistema daju iste rezultate, tj. da izvrše neki program za isto vreme.
Da bi se performanse sistema merile nezavisno od taktne frekvencije i skupa instrukcija koriste se tvz. benchmark programi.

## Slide 24: Šta je Benchmark?
Benchmark je standardna mera ili ocena nečega (Webster’s II Dictionary).
  U računrskoj tehnici se pod benchmark-om obično podrazumeva skup reprezentativnih programa za ocenu performansi računara koji generišu relativnu sliku o performansama sistema
    Računarski benchmark obično meri brzinu – koliko brzo se program izvršava, ili propusnost – koliko posla u jedinici vremena je izvršeno.
Izvršenje istog benchmark programa na više računara nam omogućava da napravimo komparaciju.

## Slide 25: Benchmark
Koji se programi mogu iskoristiti kao benchmark?
  Realni programi koji se izvršavaju na ciljnoj arhitekturi
    veoma specifični, nisu portabilni, kompleksni: teško je porediti performanse različitih mašina
  predložen je veći broj tvz. Sintetičkih benchmark programa.
    Ovi programi ne obavljaju nikakav realan posao; njihova jedina svrha je da ocene performanse (generišu neki broj)
      Prvi sintetički benchmark programi, npr. Whetstone, Dhrystone, Linpak, su bili relativno kratki programi koji su se lako mogli optimizovati, što je pružalo prostor za zloupotrebu
      Ovi programi su i suviše mali da bi mogli da procene performanse današnjih sistema
  Jezgra (kernels)
    ključni delovi realnih programa sa intenzivnim izračunavanjima
        Primeri: Matrix factorization, FFT, tree search, etc.
      koriste se za testiranje specifičnih aspekata mašine.

## Slide 26: Benchmark
Skup (miks) realnih programa koji su tipični za ciljanu aplikaciju ili opterećenje
  1988 formirana je neprofitabilna korporacija pod nazivom Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) sa ciljem da obezbedi objektivnu procenu performansi
    SPEC obezbeđuje različite skupove benhmark programa za različite klase računara i aplikacija
  SPEC meri performanse
    CPUa,
    memorijskog sistema,
    kompajlera
  kao referentnu mašinu SPEC koristi Sun-ov UltraSPARC II processor iz 1997.
Notes: Although no one set of tests can fully characterize overall system performance, SPEC believes that the user community benefits from objective tests which can serve as a common reference point.
Referentnoj mašini je potrebno 12 dana da izvrši CINT2006 i CFP2006

## Slide 27: SPEC benchmark
Aktuelni proizvod za merenje performansi CPU je SPEC CPU2017
  sastoji od 43 programa organizovanih u 4 grupe
    SPECspeed 2017 Integer, koji meri performanse CPU kod izvršavanja integer operacija (12 aplikacija pisanih na C i C++)
    SPECspeed 2017 Floating Point, koji meri performanse CPU kod izvršavanja FP operacija (17 aplikacija pisanih na Fortran-u, C i C++)
    The SPECrate® 2017 Integer i SPECrate® 2017 Floating Point koji mere propusnost
  Ovi programi predstavljaju ključne delove realnih programa pri rešavanju određenih problema, pri čemu su uklonjeni delovi programa kao što su U/I aktivnosti
  Opciono, uključuju i metriku za merenje potrošnje energije
Na većini sistema potrebno je više od 24h da bi se izvršio SPEC CPU2017.
  Referentnoj mašini je potrebno 12 dana da izvrši CINT2017 i CFP2017
Notes: SPEC CPU 2017 includes the ability to optionally measure and report power, including maximum power (W), average power (W), and total energy used (kJ).

## Slide 28
  Po okončanju programa, vreme izvršenja svakog kernela se deli sa vremenom izvršenja istog kernela na Sun Ultra Enterprise 2 workstation.
  Konačni rezultat predstavlja geometrijsku sredinu svih vremena izvršenja.
Proizvođači mogu da navedu dve vrste rezulata:
  Vršne performanse dobijene kompajlerskim optimizacijama
  Osnovne performanse, dobijene bez kompajlerskih optimizacija.
Rezultate testiranja dobijene SPEC2017 benchmark
https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html
Notes: SPEC 2017
Kako opstanak na tržištu zavisi od odnosa cene/performanse proizvođači računara pribegavaju različitim tehnikama optimizacije da bi pri testiranju dobili bolje rezultate. Tako je npr. poznato da je Intel optimizovao svoj kompajler tako da prepozna delove koda iz SPEC benchmarka koji su jako zahtevni i zameni ga drugim kodom koji su oni napisali (a koji radi isto).
Dobija se source kod benchmarka koji treba prvo da se kompajlira.

## Slide 29
Realni programi
Miks realnih programa
“Kernel”
Benchmarks
Sintetički
Za
Protiv
Reprezentativi
veoma specifični.
nisu portabilni.
Kompleksni
Portabilni.
široka primena.
realne ocene
Lako se izvršavaju, u ranoj fazi projektovanja sistema
Identifikuju vršne performanse i potencijalna uska grla
manje reprezentativi.
Lako je “prevariti” tj. projektovati hw tako da se dobiju dobre ocene
Dobijene vršne performanse mogu biti mnogo bolje od onih dobijenih realnim aplikacijama
Tipovi benchmarka

## Slide 30: Moore-ov zakon
Kompjuterska tehnologija je učinila neverovatan napredak u poslednjih 60 godina od kada se pojavio prvi elektronski računar opšte namene.
  Danas se za manje od 1000 Eur može kupiti PC koji ima bolje performanse, više memorije i više prostora na disku od računara proizvedenog 80-ih godina 20. v. Koji je koštao milione dolara.
Moore-ov zakon kaže da se tokom istorije računarstva broj tranzistora na integrisanom kolu udvostručava približno svake 2 godine.
  Zakon je dobio ime po suosnivaču Intela, Gordon E. Moore, koji je ovoaj trend opisao u svom radu koji je publikovan 1965. god.
  Pokazalo se da je njegovo predviđanje prilično pouzdano.
Moore-ov zakon se danas koristi da opiše trend performansi mnogih elektronskih komponente
  Brzina procesiranja, kapacitet memorije, pa čak i broj piksela kod digitalne kamere.
  Sve promene su eksponencijalne.
  Smatralo se da će ovakav trend da se nastavi sve do 2015-2020. Međutim, od 2002 taj rast je sporiji i performanse se dupliraju na svake 3 godine.