## Slide 1: Protočnost
(Pipelining)

## Slide 2: Protočnost (pipelining)
Protočnost je tehnika projektovanja hardvera kojom se uvodi konkurentnost u računarski sistem tako što se neke osnovne funkcije (f) čije se izvršenje često zahteva dele na niz podfunkcija f1, f2, ..., fk, tako da budu zadovoljeni sledeći kriterijumi:
  Izračunavanje osnovne funkcije f je ekvivalentno sekvencijalnom izračunavanju podfunkcija f1, f2, ..., fk.
  izlazi prethodne podfunkcije predstavaljaju ulaze za sledeću podfunkciju u nizu podfunkcija koje se izvršavaju
  Osim razmene podataka izmedju podfunkcija ne postoji nikakva druga zavisnost
  Može se projektovati hardver za izračunavanje svake podfunkcije
  Vremena potrebna ovim hardverskim jedinicama da obave individalana izračunavanja su približno jednaka

## Slide 3: Protočnost (nast.)
Hardver za izračunavanje bilo koje podfunkcije zove se stepen protočnog sistema (pipeline stage)
U zavisnosti od načina upravljanja tokom podataka kroz protočni sistem mogu se razlikovati
  asinhroni protočni sistemi
  sinhroni protočni sistemi
Asinhroni model – razmenom podataka izmedju dva susedna stepena upravlja se nekom handshake procedurom. Hardverski stepeni sadrže memorijske elemente
data
ready
ack
ready
ready
ready
ack
ack
ack
data
data
data
data
ack
ready
...
...
...

## Slide 4: Protočnost (nast.)
Sinhroni model – razmenom podataka upravlja se pomoću globalnog clk. Hardverski stepeni ne sadrže memorijske elemente. Zato se izmedju stepena ubacuju lečevi.
clk
leč
leč
leč
leč
leč
svi stepeni su aktivni u svakom klok ciklusu. Stepen i unosi kašnjenje Ti. Klok perioda protočnog sistema iznosi
T=max{T1, T2,…, Tk}+TL, gde je TL kašnjenje koje unosi leč

## Slide 5: Protočnost – ilustrativni primer
 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 |  | 
Ana | Pranje | sušenje | peglanje |  |  |  |  |  |  |  | 
Pera |  |  |  | Pranje | sušenje | peglanje |  |  |  |  | 
Mika |  |  |  |  |  |  | Pranje | sušenje | peglanje |  | 
Laza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pranje | sušenje
 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 
Ana | Pranje | sušenje | peglanje |  |  |  |  |  |  |  | 
Pera |  | Pranje | sušenje | peglanje |  |  |  |  |  |  | 
Mika |  |  | Pranje | sušenje | peglanje |  |  |  |  |  | 
Laza |  |  |  | Pranje | sušenje | peglanje |  |  |  |  | 
Stanari zgrade koriste zajedničku vešarnicu za pranje, sušenje i peglanje veša
Korišćenjem protočnosti ukupno vreme se može smanjiti
Notes: Aktivnost koja najduže traje odeđuje kolika će biti perioda sistema. U ovom primeru aktivnost koja najduže traje je sušenje, 40 min, pa će zato za svaku aktivnost biti rezervisano 40 min.
Potrebno je uočiti da se uvođenjem protočnosti vreme obsluživanja pojedinačnog korisnika nije skratilo.
Naprotiv, pojedinačno vreme okončanja posla se produžilo
Uvođenjem protočnosti povećava se propusnost, tj. obim obavljenog posla u jedinici vremena.

## Slide 6: Protočnost
Potrebno je uočiti da se uvođenjem protočnosti vreme obsluživanja pojedinačnog korisnika nije skratilo.
Naprotiv, pojedinačno vreme okončanja posla se produžilo
Uvođenjem protočnosti povećava se propusnost, tj. obim obavljenog posla u jedinici vremena.

## Slide 7: Primer2: projektovanje protočnog FP sabiarača
A=a*2p , B=b*2q , a i b su normalizovane mantise brojeva; p i q su eksponenti
korak1: Poredjenje eksponenata p i q da bi se pronašao veći, r=max(p,q) i razlika t=|p-q|.
korak2: Pomeriti za t mesta u desno mantisu manjeg broja da bi se izjednačili eksponenti pre sabiranja
korak3: Sabiranje mantisa i dobijanje medjurezultata
korak4: Odredjivanje broja vodećih nula u sumi, recimo u.
korak5: Pomeranje dobijene sume za u mesta u levo da bi se dobila normalizovana mantisa i ažuriranje većeg eksponenta: r+u
Notes: Kako bismo “ručno” sabrali brojeve A=0.25*103 i B=0.999*105 ? Očigledno je da ne možemo sabrati mantise brojeva koji imaju različite eksponente. Zbog toga moramo prvo da izjednačimo eksponente brojeva. U računarskoj obradi se uvek vrši izjednačavanje u odnosu na veći eksponent. Dakle oba broja ćemo svesti na eksponent 5. To zahteva da mantisu manjeg broja pomerimo u desno za dve pozicije, tj. broj A će sada biti A=0.0025*105. Sada se mogu sabrati mantise 0.0025 i 0.998. Rezultat je 1.0015*105 . Mantisa rezultata nije normalizovana, pa je moramo pomeriti u levo za jedno mesto i korigovati eksponent rezultata: 0.10015*106 .

## Slide 8: Protočni sabirač
Treba primetiti da se između svakog stepena nalaze lečevi koji moraju da zapamte podatke koji su neophodni za sledeće stepene protočnog sistema
Notes: Pošto se projektuje sinhroni protočni sabirač, između svakog stepena protočnog sistema (stge logic na slici) se moraju ubaciti lečevi koji pamte sve podatke koji su neophodni za izvršenje instrukcije u narednom klok ciklusu. Tako, vidimo da se na izlazu iz stepena 1 (Stage 1 logic) pamte vrednosti većeg eksponenta (Larger exponent), mantisa većeg broja (other fraction), mantisa manjeg broja (fraction from smaller input) i razloka eksponenata (exponent difference) koja određuje za koliko pozicija treba pomeriti mantisu manjeg broja u desno.
Nakon što se obavi pomeranje mantise manjeg broja u stepenu 2, pomoću kola koje je označeno sa right shifter, rezulat se upisuje u odgovarajući leč, a vrednosti koje su bile zapamćene u lečevima koji se nalaze između stepena 1 i 2 se sada upisuju u lečeve koji se nalaze između stepena 2 i 3 (vrednosti koje se prenose su očigledno veći eksponent i mantisa većeg broja).
U stepenu 3 se obavlja sabiranje mantisa pomoću kola označenog sa Adder. Rezultat sabiranja se upisuje u odgovarajući leč na izlazu sabirača, a u drugi leč se prenosi vrednost većeg eksponenta.
Kao rezultat sabiranja mantsa može se dobiti vrednost koja nije u normalizovanom obliku (tj. u obliku 0.XYZ već u obliku X.YZ) pa se u stepenu 4 određuje za koliko mesta treba pomeriti dobijenu sumu da bi se obavila normalizacija.
U stepenu 5 se obavlja normalizacija rezultata (kolo Left shifter) i korigovanje eksponenta (kolo Adder).
U stepenu 5 se obavlja normalizacija mantise rezultata korišćenjem kola left shifter

## Slide 9: Protočni sabirač
Neaka su kašnjenja koja unose pojedini stepeni
  T1=60 ns
  T2=50 ns
  T3=80 ns
  T4=50 ns
  T5=80 ns
  TL=10 ns
Klok perioda protočnog sistema je T=max{60, 50, 80, 50, 50}+10=90ns
Vreme potrbno neprotočnom sabiraču da sabere dva FP broja iznosi Tnp=60+50+80+50+80=320ns
Vreme potrebno protočnom sabiraču da sabere dva FP broja iznosi Tpr=5*90=450ns

## Slide 10: Gantov dijagram
Prikazuje zauzetost pojedinih stepena u vremenu
P1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S5
S4
S3
S2
S1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P6
P6
P6
P6
P6
P7
P7
P7
P7
P7
t [*90ns]
Notes: U trenutku 0 se aktivira prvi stepen, S1 protočnog sistema. Nakon 1*90 ns se okončava obrada u stepenu S1 i podaci napreduju u stepen S2, a stepen S1 sada prihvata novi par brojeva koje treba sabrati.
U trenutku 2*90ns prvi par brojeva ulazi u treći stepen S3, drugi paru u stepen S2, a stepen S1 prihvata treći par brojeva, itd. Očigleno je da se različite faze mogu preklapati u izvršenju, pa se protočna obrada naziva i obrada sa preklapanjem.
Nakon 5*90ns na izlazu iz stepena S5 će se pojaviti prvi rezultat. Nadalje će se svaki novi rezultat pojavljivati u narednom clk cilusu (tj. nakon svakih 90ns)

## Slide 11: Gde je dobit od uvodjenja protočnosti?
Ako je potrebno sabrati n parova brojeva neprotočnom sabiraču će biti potrebno
  Tnp=n*320 ns
a protočnom
  Tpr=450+(n-1)*90 ns
Za n=10
  Tnp=10*320=3200 ns
  Tpr=450+9*90=1360 ns
Što je veće n performanse protočnog sistema su bolje. Za dovoljno veliko n ubrzanje protočnog sistema jednako je broju stepena, k.

## Slide 12: Klasifikacija protočnih sistema
U odnosu na način povezivanja hardverskih stepena:
  Linearni (kaskadna veza izmedju stepena; sabirač iz prethodnog primera)
  Nelinearni – pored kaskadnih veza postoje veze izvedene u napred i povratne (u nazad)
S1
S2
S3
ulaz
izlaz A
izlaz B
Notes: Protčni sabirač koji smo razmatrali je primer linearnog protočnog sistema. Kod ovih sistema postoji samo jedan ulaz i jedan izlaz.
Kod nelinearnih protočnih sistema pored kaskadnih veza, postoje i veze izvedene u napred i povratne veze. Može postojati i više izlaza

## Slide 13: Klasifikacija protočnih sistema
U odnosu na mogućnosti obrade
  Jednofunkcijski – protočni sistemi sa fiksno dodeljenom funkcijom (sabirač iz prethodnog primera)
  Višefunkcijski – mogu obavljati više funkcija u isto ili različitim vremenskim trenucima. Mogu biti
    Statički
    Dinamički
Protočnost se kod savremenih računara koristi na nivou:
  izvršenja instrukcija
  izvršenja ALU operacija
  kod pristupa memoriji
Notes: Jednofunkcijski protočni sistem može obavljati samo jednu funkciju (onu za koju je projektovan). To su po pravilu linearni sistemi, tj. između protočnih stepena postoje samo kaskadne veze.
Višefunkcijski protočni sistemi mogu obavljati više funkcija. Kod statičkih višefunkcijskih sistema se tip obrade ne menja za svaki ulazni podatak, nego se sistem prvo konfiguriše za obradu koju treba da obavi. Ako je potrebno obaviti drugi tip obrade, sistem se mora rekonfigurisati. Između dve rekonfiguracije ovi sistemi se ponašaju kako jednofunkcijski. Ako bi se tip obrade često menjao performanse sistema bi bile loše (zbog čestih rekonfiguracija)
Kod dinamičkih višefunkcijskih protočnih sistema se tip obrade može menjati za svaki ulazni podatak. Očigledno je da je u ovom slučaju na ulaz protočnog sistema sem podataka neophodno dovesti i informaciju o tipu obrade koja se zahteva.

## Slide 14: Karakteristike CISC i RISC arhitektura

## Slide 15: CISC (Complex Instruction Set Computers)
Tokom 60-tih i 70-ih god. 20. veka osnovni pravac u razvoju računara ogledao se u povećanju kopleksnosti CPU. Ta kompleksnost se ogledala u:
  Povećanju broja instrukcija (120-350)
  Povećanju kompleksnosti instrukcija
  Povećanju mogućih načina adresiranja (npr. MC 68020 je imao 18 adresnih režima)
  Veliki broj specijalizovanih a mali broj registara opšte namene
  Instrukcije su različite dužine (od 1 do 11 reči kod MC 68020)
  Mikroprogramsko upravljanje (zahteva se velika mikroprogramska memorija zbog složenih instrukcija)
Razlozi: poboljšanje performansi i pojednostavljenje pisanja kompilatora

## Slide 16: CISC – faze u izvršenju instrukcija
IF – pribavljanje instrukcije (Instruction fetch)
ID – dekodiranje instrukcije (Instruction Decode)
EA – izračunavanje efektivne adrese operanada
OF – pribavljanje operanada (Operand Fetch)
EXE – izvršenje instrukcije (Execution)

## Slide 17: Primer Motorola 680X0
18 addressing modes:
Data register direct.
Address register direct.
Immediate.
Absolute short.
Absolute long.
Address register indirect.
Address register indirect with postincrement.
Address register indirect with predecrement.
Address register indirect with displacement.
Address register indirect with index (8-bit).
Address register indirect with index (base).
Memory inderect postindexed.
Memory indirect preindexed.
Program counter indirect with index (8-bit).
Program counter indirect with index (base).
Program counter indirect with displacement.
Program counter memory indirect postindexed.
Program counter memory indirect preindexed.
Operand size:
Range from 1 to 32 bits, 1, 2, 4, 8, 10, or 16 bytes.
Instruction Encoding:
Instructions are stored in 16-bit words.
the smallest instruction is 2- bytes (one word).
The longest instruction is 5 words (10 bytes) in length.

## Slide 18
Primer Intel X86, 386/486/Pentium
12 adresinh režima:
Register.
Immediate.
Direct.
Base.
Base + Displacement.
Index + Displacement.
Scaled Index + Displacement.
Based Index.
Based Scaled Index.
Based Index + Displacement.
Based Scaled Index + Displacement.
Relative.
veličina operanada:
Can be 8, 16, 32, 48, 64, or 80 bits long.
podržava rad sa stringovima.
Instruction Encoding:
The smallest instruction is one byte.
The longest instruction is 12 bytes long.
The first bytes generally contain the opcode, mode specifiers, and register fields.
The remainder bytes are for address displacement and immediate data.

## Slide 19: RISC (Reduced Instruction Set Computers)
RISC prilaz je upravo suprotan CISC prilazu
Tokom višegodišnjeg praćenja i merenja programa ustanovljeno je da se samo 25% instrukcija iz kompleksnog skupa instrukcija često koristi (95% vremena)
75% instrukcija koje po pravilu zahtevaju velike mikrokodove i veliku mikroprogramsku memoriju se veoma retko koriste
IDEJA: Instrukcije koje se često koriste implementirati hardverski, a instrukcije koje se retko koriste softverski
Kod CISC upravljačka jedinica zauzima 40-60% oblasti na čipu, a kod RISC približno 10%.
Ostatak oblasti na čipu se može iskoristiti za druge komponente – registre ili on chip cache

## Slide 20: RISC - karakteristike
Relativno mali broj instrukcija (obično < 100: i860 –82 instrukcije, MC 88100 – 51 instrkcija)
Sve instrukcije su iste dužine (32 bita)
Mali broj načina adresiranja
Pristup memoriji se obavlja isključivo preko LOAD i STORE instrukcija
Veliki broj registara opšte namene (32 – 192).
Najveći broj instrukcija je tipa registar-u-registar
Hardversko (a ne mikroprogramsko) upravljanje
Jako izražena protočnost u obradi instrukcija
Odvojeni keš za instrukcije i za podatke
Moćni kompilatori

## Slide 21: Primer RISC - SPARC
Operand sizes:
Four operand sizes: 1, 2, 4 or 8 bytes.
Instruction Encoding:
Instruction set has 3 basic instruction formats with 3 minor variations.
All are 32 bits in length.
5 addressing modes:
Register indirect with immediate displacement.
Register inderect indexed by another register.
Register direct.
Immediate.
PC relative.

## Slide 22
Primer RISC ISA: Compaq Alpha AXP
4 addressing modes:
Register direct.
Immediate.
Register indirect with displacement.
PC-relative.
Operand sizes:
Four operand sizes: 1, 2, 4 or 8 bytes.
Instruction Encoding:
Instruction set has 7 different formats.
All are 32 bits in length.

## Slide 23: Organizacija protočne staze podataka

## Slide 24: RISC arhitektura – globalni pogled
Notes: Kod RISC procesora se tehnika protočnosti koristi kod izvršenja instrukcija.
Slika prikazuje globalnu strukturu RISC procesora.

## Slide 25: Formati instrukcija MIPS procesora
I
R
J
Notes: Jedna od karakteristika RISC arhitektura je mali broj različitih formata instrukcija i da su sve instrukcije iste dužine. Kao tipičnog predstavnika RISC arhitektura razmotricemo format i faze izvršenja MIPS procesora.

## Slide 26: Format instrukcija
I format (load, store, branch, ALU operacije sa neposrednim operandom)
OP
Rs1
Rd
Immed
OP – kod operacije
Rs1 – izvorni operand za ALU
- bazni registar za generisanje memorijske adrese kod load i store
- registar čiji se sadržaj testira za slučaj barnch
Rd – polje odredišnog registra za slučaj ALU op. i load
- polje regista čiji se sadržaj pamti u mem. za slučaj store
Rd=0 za branch
31 26 25 21 20 16 15 0

## Slide 27: Primer I formata instrukcija
LW R1, 30 (R2) dejstvo R1 Mem[30 +[R2]]
SW 500(R4), R3 dejstvo Mem[500+[R4]] [R3]
ADDI R1,R2,#3 dejstvo R1 [R2]+3
BEQZ R1, ime dejstvo if R1=0 then PC PC+ime
rd
Rs1
Imm

## Slide 28
Format instrukcija - R
R format (ALU operacije tipa registar-u registar)
OP
Rs1
Rs2
funkcija
OP+ funkcija – kod operacije
Rs1 – prvi izvorni operand za ALU
Rs2 – drugi izvorni operand
Rd – polje odredišnog registra
PRIMER: ADD R1,R2,R3 dejstvo R3 [R1]+[R2]
Rd
31 26 25 21 20 16 15 11 10 6 5 0

## Slide 29
Format instrukcija i faze izvršenja
J format – jump instrukcija
OP
OP– kod operacije
offset – pomeraj koji se dodaje PC
PRIMER: JMP ime dejstvo PC PC+ime
offset (pomeraj)
31 26 25 0

## Slide 30: Faze izvršenja
Svaka instrukcija RISC šrpcesora zahteva najviše 5 faza:
Paribavljanje instrukcije (IF – Instruction Fetch)
Dekodiranje i pribavljanje operanada (ID – instruction decode)
Izvršenje (EXE – Execution)
Obraćanje memoriji (MEM – Memory phase)
Upis rezultata u registarski fajl (WB – Write Back)

## Slide 31: Faze izvršenja
1 Instruction fetch cycle (IF):
    IR ¬ Mem[PC]
    NPC ¬ PC + 4
Dekodiranje instrukcije i pribavljanje operanda (ID):
    A ¬ Regs[IR25..21];
    B ¬ Regs[IR20..16];
    Imm ¬ ((IR15)16##IR 15..0) sign-extended immediate field of IR
Napomena: IR (instrukcioni registar), NPC (next sequential program counter register) A, B, Imm su privremeni registri
Svaka integer instrukcija RISC procesora se može obaviti za najviše pet klok ciklusa:
Notes: Kod integer instrukcija (instrukcija koje rade sa celobrojnim podacima) svaka od pet faza izvršenja instrukcija se obavlja u jednom klok ciklusu. Videćemo da EXE faza kod instrukcija koje rade sa podacima u pokretnom zarezu može trajati više klok ciklusa. Za sada razmatramo samo izvršenje integer instrukcija.
U faci prbavljanja instrukcije (IF faza) se na osnovu sadržaja programskog brojača, PC, pristupa memoriji, čita se instrukcija i smešta u poseban registar procesora, instrukcioni reginstar (IR). Zatim se inkrementira sadržaj programskog brojača i pamti u registar NPC (new program counter). Pravi sadržaj programskog brojača je poznat tek na kraju MEM faze kada se okončavaju instrukcije grananja. Tada će registar PC biti postavljen na vrednost NPC ili na adresu skoka ako je bila u pitanju naredba grananja kod koje je uslov grananja zadovoljen, ili na adresu skoka za slučaj da je bila u pitanju naredba bezuslovnog skoka.
U fazi dekodiranja (ID) se pored samog procesa dekodiranja tokom kojeg se ustanovljava koja instrukcija je pročitana iz memorije, vrši i pribavljanje potencijalnih operanada za pribavljenu instrukciju. Čitaju se sardžaji registara na koje ukazuju bitovi 25..21 (RS1), 20..16 (RS2) u pribavljenoj instrukciji koja se nalazi u IR i smeštaju u registre A i B, izdvaja se neposredni operand znakovnim proširivanjem bitova 15..0, dobija se 32-bitna vrednost i smešta u registar Imm.
Na ovaj način su podaci pripremljeni za fazu izvršenja. Podatak koji je pripremljen a nije potreban se jednostavno neće koristiti.
Prve dve faze su iste za sve instrukcije jer dekodiranje još nije obavljeno.

## Slide 32
Execution/Effective address cycle (EX):
  Memory reference:
    ALUOutput ¬ A + Imm;
  Register-Register ALU instruction:
    ALUOutput ¬ A func B;
  Register-Immediate ALU instruction:
    ALUOutput ¬ A op Imm;
  Branch:
    ALUOutput ¬ NPC + Imm;
    Cond ¬ A op 0 (op je relacioni operator definisan kodm instrukcije)
Faze izvršenja- nastavak
Notes: Nakon okončanog dekodiranja, zna se koja je instrukcija pribavljena iz memorije. U zavisnosti od pribavljene instrukcije razlikuju se aktivnost.:
ako je u pitanju Load ili Store instrukcija, u ovoj fazi se izračunava efektivna adresa podatka koji treba da bude pročitan ilu upisan iz/u memoriju. Efektivna adresa se dobija sabiranjem vrednosti koje se nalaze u registrima A i Imm i smešta se u registar ALUoutput.
ako je pribavljena ALU isntrukcija R tipa, operandi se nalaze u registrima A i B i obavlja se operacija func koja je definisana kodom operacije i poljem func u formatu instrukcije i smešta u registar ALUoutput.
ako je pribavljena ALU instrukcija I tipa, tada je drugi operand neposredni operand i nalazi se u registru Imm. Tip obrade je određen sadržajem polja kod operacije u formatu instrukcije. Rezultat se i smešta u registar ALUoutput.
ako je u pitanju naredba grananja vrši se testiranje uslova, tj. sadržaj regitra A se poredi na nulu (=, <, >, ≤, ≠, ≥ u zavisnosti od koda operacije naredbe grananja) i izračunava se potencijalna adresa skoka sabiranjem sadržaja registra NPC i Imm koja se pamti u registar ALUoutput. Rezultat poređenja se pamti registru Cond (to je jednobitni indikator koji se postavlja na 1 ako je uslov zadovoljen).

## Slide 33
Obraćanje memoriji /okončanje grananja (MEM):
  Obraćanje memoriji:
    LMD ¬ Mem[ALUOutput] ili
    Mem[ALUOutput] ¬ B;
  Branch:
    if (cond) PC ¬ ALUOutput else PC ¬ NPC
  napomena: LMD (load memory data) register
Faze izvršenja- nastavak
Notes: U MEM fazi su aktivne samo instrukcije koje se obraćaju memoriji (Load i Store) i definitivno se doznaje novi sadržaj programskog brojača.
U slučaju Load instrukcije, pristupa se memoriji po adresi koja je izračunata u prethodnoj fazi i nalazi se u registru ALUoutput. Pročitani podatak se upisuje u registar LMD (Load Memory Data)
U slučaju Store instrukcije, vrednost koju treba upisati u memoriju nalazi se u registru B. Upis se obavlja po adresi koja se nalazi u registru ALUoutput.
Ako je u pitanju naredba grananja, tada: ako je sadržaj registra Cond=1, PC se postavlja na vrednost adrese skoka koja se nalazi u registru ALUoutput. U protivnom, novi sadržaj PC je jednak NPC.

## Slide 34
Write-back cycle (WB) – upis u registarski fajl:
  Register-Register ALU instruction:
    Reg[IR15..11] ¬ ALUOutput;
  Register-Immediate ALU instruction:
    Reg[IR20..16] ¬ ALUOutput;
  Load instruction:
    Reg[IR20..16] ¬ LMD;
Napomena: LMD (load memory data) register
Faze izvršenja- nastavak
Notes: Poslednja faza u izvršenju je faza upisa u registarski fajl (WB). U ovoj fazi se rezultat izvršenja ALU operacije upisuje u registarski fajl. Ako je u pitanju Load instrukcija vrednost iz LMD registra se upisuje u registarski fajl.
Pozicija odredišnog registra je poznata nakon dekodiranja.

## Slide 35: Struktura staze podataka – bez protočnosti
IF/MEM
ID
EX
WB
Notes: Slika prikazuje koji resursi staze podataka se koriste u pojedinim fazama izvršenja instrukcije. Protočnost još uvek nije uvedena.
Očigledno je da se isti resursi koriste u IF i MEM fazi, i to je memorija. U IF fazi se pristupa memoriji radi čitanja instrukcije, a u MEM fazi radi čitanja ili upisa podatka.
Da bi se uvela protočnost u stazu podataka neophodno je da se resursi koji se koriste u više različitih faza izvršenja instrukcije multipliciraju.
U našem slučaju neophodno je razdvojiti memoriju za instrukcije i memoriju za podatke. Zaista, kod savremenih procesora postoje odvojene keš memorije za instrukcije i podatke.
Takođe, ALU se u IF fazi koristi za inkrementiranje sadržaja programskog brojača a u EXE fazi za izračunavanje ALU operacije ili efektivne adrese. Zbog toga je neophodno dodati poseban sabirač koji će se u IF fazi koristiti da inkrementira sadržaj programskog brojača.
Registarskom fajlu se pristupa u ID fazi i WB fazi. Koriste se dva porta za čitanje i jedan za upis u registarski fajl, pri čemu se upis obavlja u prvoj polovini clk ciklusa a čitanje u drugoj.

## Slide 36: Prelazak na protočnu stazu podataka
Prelazak sa višetaktnog sekvencijalnog procesora na protočni procesor zahteva određene izmene u implementaciji procesora.
Da bi se uvela protočnost u stazu podataka neophodno je da se resursi koji se koriste u više različitih faza izvršenja instrukcije multipliciraju.
  U našem primeru, očigledno je da se isti resursi koriste u IF i MEM fazi, i to je memorija.
    U IF fazi se pristupa memoriji radi čitanja instrukcije, a u MEM fazi radi čitanja ili upisa podatka.
    Zbog toga je neophodno je razdvojiti memoriju za instrukcije i memoriju za podatke.
      Kod savremenih procesora postoje odvojene keš memorije za instrukcije i podatke.
  Takođe, ALU se u IF fazi koristi za inkrementiranje sadržaja programskog brojača a u EXE fazi za izračunavanje ALU operacije ili efektivne adrese.
    Zbog toga je neophodno dodati poseban sabirač koji će se u IF fazi koristiti da inkrementira sadržaj programskog brojača.
Notes: Da bi se uvela protočnost u stazu podataka neophodno je da se resursi koji se koriste u više različitih faza izvršenja instrukcije multipliciraju zato što se različite faze izvršenja različitih instrukcija mogu preklapati (pogledati Gantov dijagram na slajdu 10)
  U našem primeru, očigledno je da se isti resursi koriste u IF i MEM fazi, i to je memorija. Kada se uvede protočnost, dok je jedna instrukcija u, recimo, MEM fazi, neka kasnija instrukcija može biti u svojoj IF fazi, a ove faze zahtevaju korišćenje istog resursa jednovremeno, što nije moguće. Problem može da se reši tako što će se jednoj od instrukcija zabraniti pristup memoriji dok druga ne okonča pristup, ili tako što će se duplirati rsursi i to je pristup koji se koristi kod savremenih RISC procesora: Kod savremenih procesora postoje odvojene keš memorije za instrukcije i podatke.

## Slide 37
Struktura staze podataka i tok instrukcije
Modifikovana staza podataka sa razdvojenim memorijama za instrukcije i podatke i dodatim sabiračem u IF fazi
Notes: Na slici je prikazana modifikovana staza podataka u kojoj su odvojene memorije za instrukcije i podatke i dodat sabirač koji obavlja inkrementiranje sadržja PC u IF fazi. Sa ovako modifikovanom stazom podataka smo se pripremili za uvođenje protočnosti kod izvršenja instrukcija. (To nije sve, videćemo da je potrebno još puno stvari rešiti) Resursi koji se koriste u pojedinim fazama izvršenja su stepeni protočnog sistema.

## Slide 38
Protočnost se može ostvariti tako što bi se u svakom klok ciklusu pribavila nova instrukcija
Notes: Koncepcijski, protočnost u izvršenje instrukcija bismo mogli uvesti tako što bi u svakom clk ciklusu pribavili novu instrukciju: u CC1 pribavljamo prvu instrukciju i to je njena IF faza, u CC2 prva instrukcija prelazi u sledeču fazu izvršenja (ID fazu u kojoj se pristupa registarskom fajlu Reg), a oslobađa se prvi stepen koji sada može da zauzme sledeća instrukcija. U CC3 prva instrukcija napreduje u EXE fazu, druga u ID fazu, a treća instrukcija se pribavlja, itd.

## Slide 39: Zašto protočnost?
protočnost ne smanjuje vreme izvršenja pojedinačne instrukcije
  može dovesti do neznatno dužeg vremenna izvršenja
Uvođenjem protočnosti se povećava propusnost
  smanjuje se srednji broj taktova po instrukciji
    Idealno 1 instr po clk. ciklusu
Notes: Uvođenje protočnosti ne smanjuje vreme izvršenja pojedinačne instrukcije, već smanjuje vreme izvršenja niza instrukcija, tj. povećava se propusnost sistema. Npr. ako se ne korsiti protočnost i potrebno je izvršiti 10 instrukcija, to će zahtevati 50 clk ciklusa (po 5 za svaku instrukciju)
Ako koristimo protočnost, onda će za izvršenje 10 instrukcija biti potrebno 5+(10-1)=14 clk ciklusa (5 clk ciklusa dok se prva instrukcija ne izvrši, a nakon toga će se u svakom narednom klok ciklusu okončati po jedna instrukcija)
Primetimo da su u petom klok ciklusu svi stepeni protočnog sistema aktivni i da se jednovremeno izvršava 5 instrukcija koje se nalaze u različitim fazama izvršenja.

## Slide 40: Problemi:
PC se mora inkrementirati u svakom klok ciklusu da bi se pribavila nova instrukcija. Ovo se mora obaviti u IF fazi. U neprotočnoj verziji to se obavlja u MEM fazi.
  Problem nastupa kod instrukcija grananja koje mogu promeniti sadržaj PC
  Da li dolazi do grananja ili ne zna se tek na kraju MEM faze
Nova instrukcija se mora pribaviti u svakom klok ciklusu (u IF fazi).
  To zahteva da se memoriji pristupa u svakom klok ciklusu.
    Ni jedna memorija ne može podržati takve zahteve jer jedan memorijski ciklus traje 4 do 20 procesorskih ciklusa
    Zbog toga se uvode keš memorije
  različiti stepeni protočnog sistema mogu jednovremeno zahtevati pristup memoriji (pribavljanje instrukcije u IF i pribavljanje operanda u MEM, a ove faze se u vremenu mogu poklapati
  rešenje je u korišćenju odvojenih keševa za instrukcije i podatke
Notes: Uvođenje protočnosti u izvršenje instrukcija dovodi do problema kojih nema kod sekvencijalnog izvršenja.

## Slide 41: Problemi (nastavak)
Registarski fajl se koristi u dva stepena:
  za čitanje u ID fazi i za upis u WB fazi.
  To znači da je svakom klok ciklusu potrebno obaviti dva čitanja i jedan upis.
    Šta ako se čitanje i upis vrše u isti registar?
Uvodjenje protočnosti u stazu podataka zahteva da vrednosti koje se prosledjuju iz jednog stepena u drugi budu zapamćene u posebnim registrima (lečevima)
  bilo koja vrednost koja može biti potrebna u kasnijim protočnim stepenima mora biti zapamćena u protočnim registrima koji se umeću izmedju pojedinih stepena i kopirana iz jednog regista u drugi sve dok je to potrebno

## Slide 42
Modifikovana staza podtaka
Notes: Slika prikazuje modifikovanu stazu podataka kojoj su pridodati registri između susednih stepena. Registri su označeni imenom stepena između kojih se nalaze: tako, IF/ID označava regisar koji se nalazi između stepena IF i ID, registar ID/EX se nalazi između stepena ID i EX, itd. Kako instrukcija u svom izvršenju napreduje kroz protočni sistem, tako se svi podaci potrebni za njeno izvrenje premeštaju iz jednog protočnog registra u drugi. Tako, npr. podaci koji se nalaze u registru IF/ID i ono što je obavljeno u ID fazi se pamti u sledećem klok ciklusu u registar ID/EX. Ti podaci će se u sledećem klok ciklusu naći u registru EX/MEM, itd.

## Slide 43
Aktivnosti u pojedinim fazama protočne organizacije
20..16
25..21
ID ID/EX←Regs{IF/ID.IR25..21]; ID/EX.B ←Regs[IF/ID.IR20..16];
ID/EX.NPC←IF/ID.NPC; ID/EX.IR ←IF/ID.IR;
ID/EX.Imm←(IR15)16 ##IR15..0;
WB Regs[MEM/WB.IR15..11]← Regs[MEM/WB.IR20..16] ←
MEM/WB.ALUOutput; MEM/WB.LMD;
or
Regs[MEM/WB.IR20..16]←
MEM/WB.ALUOutput;
{EX/MEM.ALUOutput} else PC+4}
Notes: Aktivnosti po pojedinim fazama su veoma slične kao kod neprotočne verzije staze podataka. Razlika je što se koriste lečevi između svakog stepena.
Lečevi su označeni imenima stepena između kojih se nalaze: IF/ID, ID/EX, EX/MEM i MEM/WB. Svaki protočni registar se sastoji iz više polja (komponenti). Ekstenzija iza naziva protočnog registra je polje koje odgovara registru iz neprotočne organizacije procesora. Tako, npr IF/ID.IR ← Mem[PC] označva se se u IF/ID registar u polje IR smešta instrukcija iz memorije sa adrese na koju ukazuje programski brojač (PC).