## Slide 1: Dinamičko preuređenje instrukcija
Scoreboard tehnika
Tomasulov algoritam

## Slide 2: Dinamičko planiranje izvršenja instrukcija
U dosadašnjoj analizi smo pretpostavljali da protočni sistem pribavlja i izdaje instrukcije sve dok ne detektuje zavisnost po podacima koja ne može biti prevazidjena pribavljanjem unapred.
  Logika za pribavljanje u napred redukije zastoje tako što izvesne zavisnosti ne dovode do hazarda.
  Ako postoji zavisnost koja ne može biti prevazidjena, tada hw za detekciju zavisnosti zaustavlja protočni sistem, počev od instrukcije koja koristi rezultat.
  Nove instrukcije se ne pribavljaju i ne izdaju dok se hazard ne obriše.
Kompajlerskim tehnikama (zakašnjeni load i zakašnjeno grananje) su se razdvajale instrukcije koje su medjusobno zavisne i na taj način se minimizirao broj hazarda i zastoji koji iz toga proističu.
Dinamičkim preuredjenjem instrukcija u toku izvršenja programa se mogu izbeći zastoji kada su zavisnosti izmedju instrukcija prisutne (zavisnosti se održavaju, ali se izbegava zaustavljanje protočnog sistema)

## Slide 3: Dinamičko planiranje – ideja
Osnovno ograničenje u protočnom sistemu koji smo do sada analizirali, je da se zahteva izdavanje instrukcija po redosledu pribavljanja:
  ako je neka instrukcija zaustavljena u protočnom sistemu, ni jedna koja je pribavljena iza nje ne može da produži sa izvršenjem.
  ako postoji zavisnost izmedju dve prostorno bliske instrukcije, doći će do zaustavljanja protočnog sistema.
  Ako postoji više funkcionalnih jedinica, ostaće neupošljene.
  primer:
    DIVD F0, F2, F4
    ADDD F10, F0, F8
    SUBD F12, F8, F14
instrukcija SUBD se ne može izvršiti zato što zavisnost ADDD od DIVD uzrokuje zaustavljanje protočnog sistema.
SUBD ne zavisi ni od jedne druge instrukcije.
Zaustavljanje protočnog sistema se može eliminisati tako što se neće zahtevati da se instrukcije izvršavaju po redosledu pribavljanja

## Slide 4: Dinamičko planiranje – ideja
U protočnom sistemu se svi hazardi (strukturni, po podacima, kontrolni) proveravaju u ID fazi (u toku dekodiranja)
Ako instrukcija može da se izvrši korektno (bez izazivanja hazarda), ona prelazi iz ID u EX fazu (izdaje se)
Da bi omogućili da izvršenje SUBD otpočne što ranije (jer ne zavisi od DIVD i ADDD) potrebno je ID fazu podeliti na dva dela:
  proveru strukturnih hazarda
  proveru hazarda po podacima
    Ako nema strukturnih hazarda, cilj je da izvršenje instrkcije otpočne čim su dostupni njeni operandi.
    na taj način može doći do izvršenje instrukcija van redosleda, što će dovesti do završetka-van-redosleda.

## Slide 5: Dinamičko planiranje – ideja
ID faza se deli na dva dela:
  ISSUE(odluka, izdavanje) – dekodiranje instrukcije i provera strukturnih hazarda
  Read operands (čitanje operanada)- čekanje na brisanje data hazarda, zatim čitanje operanada
Sve instrukcije prolaze kroz Issue stepen u redosledu pribavljanja, ali u read operands stepenu mogu biti zaustavljene ili propuštene u izvršenje-van-redosleda
Pribavljanje instrukcije (IF) prethodi Issue stepenu. Instrukcije se pribavljaju u instrukcioni bafer veličine ≥1.
EX stepen sledi iza stepena u kome se čitaju operandi.
Kao i kod standardnog protočnog sistema izvršenje FP operacije može trajati više klok ciklusa i više instrukcija može biti u EX fazi jednovremeno.
dve hardverske tehnike za dinamičko planiranje izvršenja instrukcija postoje:
  Dinamičko planiranje sa Scoreboard tehnikom (CDC6600)
  Tomasulov algoritam (IBM 360/91)

## Slide 6: Scoreboard tehnika
Prvi put primenjena kod CDC6600. (1963)
Scoreboard tehnika omogućava izvršenje instrukcija van redosleda kada ima dovoljno resursa i nema zavisnosti po podacima.
Cilj tehnike je obezbediti brzinu izvršenja od 1 clk po instrukciji, tako što će se instrukcije izvršavati što je ranije moguće
Ako se dozvoli izvršenje instrukcija van redosleda može doći i do WAR i WAW hazarda
  Primer:
    DIVD F0, F2, F4
    ADDD F10, F0, F8
    SUBD F8, F8, F14
Postoji antizavisnost izmedju ADDD i SUBD. Ako se SUBD izvrši pre ADDD, narušiće se antizavisnost i izvršenje će biti nekorektno

## Slide 7: Scoreboard (nast.)
Svaka instrukcija prolazi kroz Scoreboard gde se beleži zapis o zavisnostima po podacima.
Scoreboard sistem ima više funkcionalnih jedinica. Status svake funkcionalne jedinice se beleži u Scoreboard.
Ako scoreboard utvrdi da se instrukcija ne može odma izvršiti, on izvršava sledeću instrukciju koja čeka na izvršenje i nastavlja da nadgleda status funkcionalne jedinice da bi utvrdio kada instrukcija može da krene u izvršenje.
Scoreboard odlučuje kada instrukcija može izvršiti upis u registarski fajl (detekcija i razrešenje hazarda je centralizovano u scoreboard).
Pretpostavke za analizu:
  Sistem ima 2 FP množača
  jedan FP sabirač,
  jednu jedinicu za FP deljenje
  jednu integer jedinicu za obraćanje memoriji, grananje i ALU operacije

## Slide 8: Primer sistema sa Scoreboard

## Slide 9: Faze izvršenja instrukcija kod Scoreboard
Četiri koraka koji zamenjuju ID, Ex i WB su (ne razmatramo stepen za obraćanje memoriji):
  Issue – ako je funkcionalna jedinica slobodna i ni jedna druga aktivna instrukcija nema isti odredišni registar, Sc. propušta instrukciju u funkcionalnu jedinicu i ažurira internu strukturu podataka. Ovde se detektuju strukurni i WAW hazardi. Ako strukturni ili WAW hazard postoji, onda se izdavanje svih instrukcija zaustavlja dok se hazard ne obriše.
    Kada se Issue stepen zaustavi, bafer izmedju IF i Issue stepena će se napuniti i prestaće da se pribavljaju nove instrukcije.
    ključno je uočiti da instrukcije kroz Issue stepen prolaze po redosledu pribavljanja
  Read operands – Sc. nadgleda raspoloživost izvornih operanada. Izvorni operand je raspoloživ ako ni jedna druga aktivna instrukcija koja je prethodno izdata neće da ga generiše (upiše rezultat).
    kada su operandi dostupni, Sc. kaže funkcionalnoj jedinici da pročita operande iz RF i otpočne izvršenje.
    Sc. rešava RAW hazarde dinamički u ovom koraku i instrukcija može biti poslata u izvršenje van redosleda.

## Slide 10: Faze izvršenja instrukcija kod Scoreboard- nast.
  Execution (izvršenje) – Funkcionalna jedinica (FU) otpočinje izvršenje nakon pribavljanja operanada. Kada je rezultat spreman FU obaveštava Sc.
  Write results (upis rezultata)- kada je Sc. obavešten da je FU okončala sa izvršenjem, proverava WAR hazarde i zaustavlja instrukciju ako je potrebno.
    ako WAR ne postoji, ili se obriše, SC. kaže FU da upiše rezultat u odredišni registar.
Pošto se operandi instrukcije čitaju tek kada su oba dostupna Sc. ne koristi prednosti pribavljanja unapred.
  Regisri se čitaju tek kada su oba operanda dostupna.
Na osnovu evidencije koju vodi, Sc kontroliše napredovanje instrukcije kroz protočni sistem.

## Slide 11: Kako Sc. vodi evidenciju
Postoje tri tabele preko koji Sc. vodi evidenciju o statusu instrukcije, statusu FU, raspoloživosti operanada:
  Status instrukcije (instruction status)- govori u kojoj od 4 faze izvršenja se instrukcija nalazi.
  Status funkcionalne jedinice –ukazuje na stanje FU. Za svaku FU postoji 9 polja u tabeli statusa
    Busy govori da li je FU slobodna ili ne
    Op Operacija koju obavlja FU (npr., + ili –)
    Fi Odredišni registar
    Fj, Fk Brojevi izvornih registara
    Qj, Qk FU koja proizvodi podatke za izvorne registre Fj, Fk
    Rj, Rk Flegovi koji ukazuju kada su Fj, Fk spremni
  (postavljaju se na Yes kada su operandi dostupni, brišu se – postavljaju na No kada se pročitaju operandi)

## Slide 12: Kako Sc. vodi evidenciju- nast.
  Tabela statusa registra rezultata (Register result status)- ukazuje koja će FU izvršiti upis u koji regstar, ako aktivna instrukcija ima registar kao odredište.
      Ako ne postoji FU koja vrši upis u dati registar, odgovrajuće polje je prazno.

## Slide 13
Primer
    LD F6, 34(R2)
    LD F2, 45(R3)
    MULD F0, F2, F4
    SUBD F8, F6, F2
    DIVD F10, F0, F6
    ADDD F6, F8, F2
Functional Unit (FU) broj FUs trajanje EX faze
Integer 1 1
Floating Point Multiply 2 10
Floating Point add 1 2
Floating point Divide 1 40
Real Data Dependence (RAW)
Anti-dependence (WAR)
Output Dependence (WAW)
(In Appendix A.8)
Fu nisu protočne

## Slide 14: Scoreboard Example Cycle 0

## Slide 15: Scoreboard Example Cycle 1
Prva LD izdata (issue)

## Slide 16: Scoreboard Example Cycle 2
Strukturni hazard po Integer jedinici; druga LD zaustavljena u IF stepenu

## Slide 17: Scoreboard Example Cycle 3
Druga LD još uvek zaustavljena

## Slide 18: Scoreboard Example Cycle 4
Druga LD još zaustavljena; prva LD okončana

## Slide 19: Scoreboard Example Cycle 5
Druga LD se izdaje jer se strukturni hazard po Integer jedinici obrisao

## Slide 20: Scoreboard Example Cycle 6
MULT se izdaje

## Slide 21: Scoreboard Example Cycle 7
SUBD se izdaje; MULT zaustavljena zbog zavisnosti po LD

## Slide 22: Scoreboard Example Cycle 8a
DIVD seje izdaje; SUBD zaustavljena zbog LD

## Slide 23: Scoreboard Example Cycle 8b
LD upisuje F2; MULT i SUBD mogu da nastave

## Slide 24: Scoreboard Example Cycle 9
MULT i SUBD čitaju operande i ulaze u izvršenje

## Slide 25: Scoreboard Example Cycle 10
Strukturni hazard po Add jedinici zaustavlja poslednju ADDD

## Slide 26: Scoreboard Example Cycle 11
SUBD i MULT se još izvršavaju

## Slide 27: Scoreboard Example Cycle 12
SUBD upisuje rezultat; Add jedinica slobodna; strukturni hazard otklonjen

## Slide 28: Scoreboard Example Cycle 13
postoji WAR hazard izmedju DIVD i ADDD

## Slide 29: Scoreboard Example Cycle 14
MULT se još izvršava; DIVD zaustavljena zbog F0 (RAW hazard)

## Slide 30: Scoreboard Example Cycle 15
MULT se još uvek izvršava

## Slide 31: Scoreboard Example Cycle 16
ADDD okončava izvršenje, spremna da upiše rezultat u F6

## Slide 32: Scoreboard Example Cycle 17
WAR hazard : ADDD zaustavljena u Write Result stepenu

## Slide 33: Scoreboard Example Cycle 18
DIVD zaustavljena (RAW hazard po F0), ADDD zaustavljena (WAR hazard po F6)

## Slide 34: Scoreboard Example Cycle 19
MULT okončava izvršenje

## Slide 35: Scoreboard Example Cycle 20
MULT upisuje rezultat; DIVD može da produži i pročita operande u sledećem ciklusu

## Slide 36: Scoreboard Example Cycle 21
DIVD čita operande; WAR hazard po F6 je razrešen

## Slide 37: Scoreboard Example Cycle 22
ADDD okončava upis rezultata
40 cycle
Divide!

## Slide 38: Scoreboard Example Cycle 61
DIVD okončavaizvršenje; spremna da upiše rezultat

## Slide 39
Scoreboard Example: Cycle 62
Instruction status
Read
Execution
Write
Instruction
j
k
Issue
operands
complete
Result
F6
34+
R2
1
2
3
4
F2
45+
R3
5
6
7
8
F0
F2
F4
6
9
19
20
F8
F6
F2
7
9
11
12
F10
F0
F6
8
21
61
62
F6
F8
F2
13
14
16
22
Functional unit status
dest
S1
S2
FU for j
FU for k
Fj?
Fk?
Time
Name
Busy
Op
Fi
Fj
Fk
Qj
Qk
Rj
Rk
Integer
No
Mult1
No
Mult2
No
Add
No
0
Divide
No
Register result status
Clock
F0
F2
F4
F6
F8
F10
F12
...
F30
62
FU
Blok instrukcija
izvršen
Imamo:
  In-oder issue,
  Out-of-order execute and commit
L.D
L.D
MUL.D
SUB.D
DIV.D
ADD.D

## Slide 40: Scoreboard - zaključak
Projektanti CDC su zabeležili poboljšanje performansi od 1.7 puta za FORTRAN code, i 2.5 za programe pisane na asembleru
Ograničenja 6600 scoreboard
  Ne koristi prednosti pribavljanja u napred
  Ograničen na instrukcije u osnovnom bloku (mali issue prozor)
  Broj funkcionalnih jedinica (strukturni hazardi)
  Čekanje zbog WAR hazarda
  Sprečavanje WAW hazarda

## Slide 41: Scoreboard upravljanje
OP D S1 S2
format instrukcije