## Slide 1: Računarske mreže (2OER5O03) Algoritmi rutiranja Auditivne vežbe

## Slide 2: Klasifikacija
Globalni algoritmi rutiranja – mora postojati znanje o čitavoj mreži
Decentralizovani (distribuirani) algoritmi rutiranja – svaki čvor zna samo o svojim susedima, sa kojima razmenjuje informacije u najkraćim putevima

## Slide 3: Link State algoritam Open Shortest Path First (OSPF)
Spada u grupu globalnih algoritama za rutiranje jer zahteva znanje o svim vezama u datoj oblasti
Koraci algoritma
  Prevođenje topologije mreže u usmereni graf
  Formiranje SPF-stabla za svaki ruter
  Popuna tabela rutiranja

## Slide 4: 1. korak: Prevođenje topologije mreže u usmereni graf
1.1. Čvorove grafa čine:
1.1.1. Ruteri
1.1.2. Mreže, koje mogu biti:
a) Tranzitne (povezane na bar 2 rutera)
b) Terminalne (povezane samo na 1 ruter) – ne utiču na tok algoritma
1.2. Grane grafa čine:
1.2.1. Point-to-point veze između 2 rutera
1.2.2. Veze rutera na (lokalnu) mrežu

## Slide 5: 1. korak: Prevođenje topologije mreže u usmereni graf
1.3. Sve veze su dvosmerne, pri čemu se težine iste grane u različitim smerovima razlikuju! Zato se najčešće svaka grana razbija (prilikom crtanja) na dva zasebna usmerena potega, svaki sa svojom pridruženom težinom.
1.3.1 Izlazne grane iz rutera imaju težinu koju dodeljuje sistem-administrator (ili se izračunava na osnovu kašnjenja/protoka kroz vezu)
1.3.2 Grane koje vode od mreže ka ruterima imaju težinu 0. (Ne mora se eksplicitno pisati labela)

## Slide 6: Ispitni zadatak
Za globalnu mrežu, zadatu tabelom, skicirati mrežu i odrediti sadržaj routing tabele u ruteru B primenom Link-State algoritma. Parametri u tabeli zadati su u sledećem formatu: [Oznaka čvora, interfejs, IP adresa, težina izlazne grane].

## Slide 7: 1. korak - Crtanje mreže
181
B
C
D
E
F
H
G
I
J
A
223
128
191
123
3
1
8
3
5
1
5
2
5
3
2
4
7
3
9
2

## Slide 8: 2. korak: Formiranje SPF-stabla za svaki ruter
Polazeći od datog rutera, izračunava se putanja sa najnižom cenom do svake odredišne mreže. Za to se koristi Dijkstrin algoritam.
Rezultat ovog koraka je formiranje (jednostruko povezanog usmerenog grafa) SPF stabla za dati čvor (ruter).

## Slide 9: Algoritam
1 Inicijalizacija: 2 N = {A} // N-skup obrađenih čvorova, A – polazni čvor 3 za sve čvorove v 4 if (susedi(A, v)) 5 then D(v) = c(A, v) // D(v) cena puta od A do v 6 else D(v) =  // c(A,v) cena direktne grane od A do w 7 8 loop 9 nađi čvor w  N tako da je D(w) minimum 10 dodaj w u N 11 ažuriraj D(v) za sve čvorove v susedne sa w koji nisu u N: 12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) ) 13 /* nova cena do v je ili stara cena do v ili cena poznatog 14 najkraći puta do w plus cena od w do v */ 15 until svi čvorovi su u N

## Slide 10: 2. korak – Primena Dijkstrinog alg.
181
B
C
D
E
F
H
G
I
J
A
223
128
191
123
3
1
8
3
5
1
5
2
5
3
2
4
7
3
9
2
B
(-, 0)
(B, 1)
(B, 1)
(B, 1)
(B, 3)
(B, 3)
B
C
(C, 4)
(C, 4)
(C, 4)
(C, 4)
C
G
(G, 10)
G
F
(F, 6)
F
(E, 8)
E
(B, 3)
E
D
(D, 5)
D
H
H
(D, 5)
128
223
191
(B, 3)
181
I
I
123
123
128
191
223
181

## Slide 11: 3. korak: Popuna tabela rutiranja
Unose se sva odredišta u tabelu (tj. mreže!!!) i za svako odredište:
  D/I flag (direct-indirect flag) – D ako je ruter direktno priključen na tu mrežu, I u suprotnom,
  Adresa sledećeg rutera na putu ( next hop router ), ukoliko je prethodno postavljen D flag ostavlja se prazno ovo polje ili navodi “< >”
  Interfejs (redni broj interfejsa, tj. mrežne kartice lokalnog rutera)
  Rastojanje (vrednost dobijena Dijkstrinim algoritmom)
Network | Mask | D/I | Next hop (router) | Interface | Distance
223.45.12.0 | 255.255.255.0 | D | < > | 1 | 1
160.45.0.0 | 255.255.0.0 | I | 223.45.12.25 | 1 | 5

## Slide 12: 3. korak – Popunjavanje routing tabele
12
181
B
C
D
E
F
H
G
I
J
A
223
128
191
123
3
1
8
3
5
1
5
2
5
3
2
4
7
3
9
2
B
(-, 0)
(B, 1)
(B, 1)
(B, 1)
(B, 3)
(B, 3)
B
128
223
C
(C, 4)
(C, 4)
(C, 4)
(C, 4)
C
191
G
G
F
(F, 6)
F
E
(B, 3)
E
D
(D, 5)
D
H
H
I
123
181
(D, 5)
Network | Mask | D/I | Next hop (router) | Int. | Dist
223.18.43.0 | 255.255.255.0 | D | < > | 1 | 3
128.77.0.0 | 255.255.0.0 | D | < > | 2 | 1
191.12.0.0 | 255.255.0.0 | I | 128.77.23.220 (C) | 2 | 4
181.99.0.0 | 255.255.0.0 | I | 128.77.23.220 (C) | 2 | 5
123.0.0.0 | 255.0.0.0 | I | 223.18.43.200 (F) | 1 | 6

## Slide 13: Distance Vector Routing
DVR je:
  iterativni
  asinhroni i
  distribuirani
Svaki čvor, nezavisno od ostalih, vrši izračunavanja i prosleđuje ih svojim susedima
Algoritam se samostalno završava (bez posebnog signala) kada iteracije više ne menjaju Distance-tabelu.

## Slide 14: Tabela rastojanja
Distance-tabela (rastojanja) je osnovna struktura koju koristi DV algoritam i nalazi se u svakom čvoru. Ima onoliko vrsta koliko i odredišta u mreži (broj_čvorova-1, jer se ne unosi tekući čvor), a kolona koliko i direktnih suseda.
Tabela rastojanja čvora E

## Slide 15: Terminologija
C(x,z) – težina direktne veze x-z
Svaka stavka u tabeli Dx(y,z) predstavlja rastojanje od čvora x do čvora y preko čvora z (z je direktni sused čvora x) i iznosi:
  Dx(y,z) = C(x,z) + minw{Dz(y,w)}
  gde je minw{Dz(y,w)} minimalni element vrste y u tabeli čvora z, tj. z-ymin.

## Slide 16: Algoritam
1 Inicijalizacija: 2 za sve susede čvora v: 3 DX(*,v) =  /* operator *znači “za sve vrste" */ 4 DX(v,v) = c(X,v) 5 za sva odredišta, y 6 pošalji minwD(y,w) svakom od suseda /* w preko svih suseda X-a */ 7 8 loop 9 wait (dok se ne desi promena cene linka ka susedu V 10 ili dok se ne primi ažuriranje od susedaV) 11 12 if (c(X,V) je promenjeno za d) 13 /* promeni cenu ka svim odredištima preko suseda v za d */ 14 /* mapomena: d može biti i pozitivan i negativan */ 15 za sva odredišta Y: DX(Y,V) = DX(Y,V) + d 16 17 else if (primljeno ažuriranje najkraćeg puta od V do odredišta Y) 18 /* najkraći put od V do nekog Y se promenilo */ 19 /* V šalje novu vrednost za minw DV(Y,w) */ 20 /* nova vrednost je smeštena u prom. "newval" */ 21 za odredište Y: DX(Y,V) = c(X,V) + newval 22 23 if ako se javi novi minimum minw DX(Y,w) za bilo koje odredište Y 24 pošalji novu vrednost minw DX(Y,w) svim susedima 25 26 forever

## Slide 17: Primer 1
minw DX(y,w)=2
minw DX(y,w) = 7
minw DX(y,w) = 2
minw DY(z,w) = 1
minw DY(x,w) = 2
minw DZ(y,w) = 1
minw DZ(x,w) = 7
2
8
3
7
2
4
5
1
7
3
9
1

## Slide 18: Primer 2 – Promena težine
1
9
54
1
Z
Y
min DY(x,w)
min DZ(x,w)
Opadanje težine se brzo uravnotežava!
6
Napomena: Sa promenom težine direktne grane, menja se čitava kolona koja je sadrži !!!
1
1
1
6
6
54
1
54
1
54
1
Smanjenje težine grane
Promena
c(X,Y)
vreme

## Slide 19: Primer 3 – Sporo uravnotežavanje
1
9
54
1
Z
Y
min DY(x,w)
Povećanje težine (loše vesti) izaziva vrlo sporo uravnotežavanje, stvara oscilacije i zahteva mnogo iteracija!
44 iteracija
1
65
1
65
1
65
1
65
54
1
54
1
54
1
54
1
Promena
c(X,Y)
vreme
Povećanje težine grane

## Slide 20: Primer 4
Zadatak: Za mrežu sa 4 čvora, prikazanu na slici, primenom Distance Vector Routing algoritma prikazati postupak punjenja tabela rastojanja u svim čvorovima. Ako se u trenutku t0, nakon uspostavljanja ravnotežnog stanja, težina grane BC promeni sa 1 na 3, prikazati postupak uspostavljanja nove ravnoteže.
A
B
C
D
2
1
7
6
3

## Slide 21: Rešenje

## Slide 22: Ispitni zadatak
Zadatak: Za globalnu mrežu zadatu tabelom 1 prikazati postupak punjenja tabela rastojanja primenom Distance Vector Routing algoritma. Parametri u tabeli 1 zadati su u sledećem formatu: [Oznaka rutera, interfejs, IP adresa, težina izlazne grane]. Nakon uspostavljanja ravnotežnog stanja prikazati kako izgleda routing tabela u ruteru A. Za routing tabelu koristiti sledeći format: <IP adr.mreže> <maska> <dužina puta> <D/I> <sledeći skok> <interfejs>
A | e1 | 191.18.64.1/18 | 3 | D | e0 | 131.200.11.73/21 | 3
 | s0 | 191.18.192.5/30 | 5 |  | s0 | 216.61.12.202/30 | 5
B | s0 | 191.18.192.9/30 | 8 | E | e0 | 191.18.128.1/18 | 3
 | e0 | 191.27.64.1/18 | 3 |  | s1 | 216.61.12.206/30 | 6
C | s0 | 191.18.192.6/30 | 5 | F | s0 | 220.5.48.5/30 | 9
 | s1 | 191.18.192.10/30 | 8 |  | s1 | 216.61.12.201/30 | 5
 | s2 | 220.5.48.6/30 | 9 |  | s2 | 216.61.12.205/30 | 6
Tabela.1. Adresna šema globalne mreže

## Slide 23: Rešenje
Konfiguracija sadrži 9 mreža, i to:
N1 – 191.18.64.0/18 N2 – 191.27.64.0/18 N3 – 131.200.8.0/21
N4 – 191.18.128.0/18 N5 – 191.18.192.4/30 N6 – 191.18.192.8/30
N7 – 220.5.48.4/30 N8 – 216.61.12.200/30 N9 – 216.61.12.204/30
A
B
C
F
D
E
e1
e0
s0
s1
s1
s0
s2
s0
s1
s2
s0
s1
e0
e0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
U narednim tabelama sa R označena je vrsta sa rastojanjima do susednih rutera, a Dir kolona u kojoj se nalaze rastojanja (težine) do direktno povezanih mreža. (Moguće je navesti i oznake svih rutera kao oznake vrsta u DV tabelama, ali je za ovo rešenje to irelevantno i zbog kraćeg zapisa postoji samo jedna vrsta – R.) Da predstavlja DV tabelu u ruteru A, Db u ruteru B, itd. Simbol ### predstavlja beskonačno rastojanje.
Na sledećoj slici prikazan je prostorni raspored rutera i mreža, tj. način na koji su povezani.

## Slide 24: Rešenje
A
B
C
F
D
E
e1
e0
s0
s1
s1
s0
s2
s0
s1
s2
s0
s1
e0
e0
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
A | e1 | 191.18.64.1/18 | 3
 | s0 | 191.18.192.5/30 | 5
B | s0 | 191.18.192.9/30 | 8
 | e0 | 191.27.64.1/18 | 3
C | s0 | 191.18.192.6/30 | 5
 | s1 | 191.18.192.10/30 | 8
 | s2 | 220.5.48.6/30 | 9
D | e0 | 131.200.11.73/21 | 3
 | s0 | 216.61.12.202/30 | 5
E | e0 | 191.18.128.1/18 | 3
 | s1 | 216.61.12.206/30 | 6
F | s0 | 220.5.48.5/30 | 9
 | s1 | 216.61.12.201/30 | 5
 | s2 | 216.61.12.205/30 | 6

## Slide 27: Routing tabela A:
Network | Mask | D/I | Next hop | Interf. | Dist.
191.18.64.0 | 255.255.192.0 | D | < > | e0 | 3
191.27.64.0 | 255.255.192.0 | I | 191.18.192.6 | s0 | 16
131.200.11.8 | 255.255.248.0 | I | 191.18.192.6 | s0 | 22
191.18.128.0 | 255.255.192.0 | I | 191.18.192.6 | s0 | 23
191.18.192.4 | 255.255.255.252 | D | < > | s0 | 5
191.18.192.8 | 255.255.255.252 | I | 191.18.192.6 | s0 | 13
220.5.48.4 | 255.255.255.252 | I | 191.18.192.6 | s0 | 14
216.61.12.200 | 255.255.255.252 | I | 191.18.192.6 | s0 | 19
216.61.12.204 | 255.255.255.252 | I | 191.18.192.6 | s0 | 20